型号说明同2CY型齿轮润滑油泵

用途与特征

2CY系列齿轮润滑泵主要用于各种机械设备中的润滑系统中输送润滑油，适用于输送粘度在10°E(75C.s.t)以下,温度在300℃以下的具有润滑性的油料，不锈钢齿轮泵可输送食用油料、饮料等。泵本身不带安全阀。轴封有骨架油封、机械密封、填料密封三种型式，订货注明。

型 号 流量 m3/h 压力 MPa 真空度 m.H2O 进出 口径 mm H L L1 L2 L3 A B C D n-m 进出口 距离 K 配用 电机 型号 功率 KW 2CY1.08/10 1.08 1 5 G3/4" 107 473 400 70 280 190 210 22 - - 95 Y802-4 0.75 2CY1.08/25 1.08 2.5 5 G3/4" 107 523 440 70 300 190 230 22 - - 95 Y90L-4 1.5 2CY2.1/10 2.1 1 5 G1" 126 558 487 73 320 200 250 24 - - 110 Y90L-4 1.5 2CY2.1/25 2.1 2.5 5 G1" 126 603 487 73 320 200 250 24 - - 110 Y100L2-4 3 2CY3/10 3 1 5 G1" 126 603 487 73 320 200 250 24 - - 110 Y100L1-4 2.2 2CY3/25 3 2.5 5 G1" 126 623 494 73 320 200 290 24 - - 110 Y112M-4 4 2CY4.2/10 4.2 1 5 G11/4" 158 634 520 73 400 250 290 0 - - 142 Y100L2-4 3 2CY4.2/25 4.2 2.5 5 G11/4" 158 729 638 95 450 250 340 32 - - 142 Y132S-4 5.5 2CY7.5/10 7.5 1 5 G11/2" 158 654 527 62 400 250 290 0 - - 142 Y112M-4 4 2CY7.5/25 7.5 2.5 5 G11/2" 158 769 638 95 450 250 340 32 - - 142 T132M-4 7.5 2CY12/6 12 0.6 5 G2" 158 764 638 95 450 250 340 32 - - 142 Y132S-4 5.5 2CY12/10 12 1 5 G2" 158 804 638 95 450 250 340 32 - - 142 Y132M-4 7.5 2CY18/3.6 18 0.36 5 75 187 898 723 120 480 280 340 45 123 6-M14 200 Y132M2-6 5.5 2CY29/3.6 29 0.36 5 75 242 898 723 120 480 280 340 45 123 6-M14 200 Y132M-4 7.5

注：1、表中参数为50℃，30C.S.t 粘度条件下的数值。 2、2CY18、29安装尺寸图参见KCB、2CY型齿轮输油泵